## Slide 1: Paralelni spoj otpora

## Slide 2: OPĆENITO
U elektrotehnici se dva otpornika mogu spajati:
    1. Paralelno
    2. Serijski
U slučaju tri i više otpornika oni mogu biti spojeni:
    1. Paralelno
    2. Serijski
    3. Mješovito

## Slide 3: Paralelni spoj otpora
Pri paralelnom spoju otpora, na svakom od njih vlada isti napon (napon izvora), a struja se grana po otpornicima.
U tom slučaju kažemo da vrijedi I. Kirchhoffov zakon: Zbroj struja koje ulaze u čvorište jednak je zbroju struja koje izlaze iz čvorišta.
Čvorište
Grane

## Slide 4: Paralelni spoj otpora
Na svakom otporniku vrijedi Ohmov zakon
Ukupni otpor otpornika u paralelnom spoju računa se sa recipročnim vrijednostima
Kada prethodni izraz sredimo dobijemo gotovu jednadžbu za određivanje ukupnog otpora dva otpora u paralelnom spoju

## Slide 5: Značajke paralelnog spoja otpora
Svi otpornici imaju isti napon
Većim otpornikom teče manja struja, a manjim otpornikom veća struja
Kada se otpornici zbroje, ukupni otpor je manji od najmanjeg
Prekid u jednom otporniku ne ometa rad ostalih
Kratki spoj na jednom otporniku (jednoj grani) znači kratki spoj svih grana.

## Slide 6: 1.Primjer paralelnog spoja otpora
Za dva otpornika spojena prema shemi odredite ukupni otpor, ukupnu struju te struje kroz pojedine otpore.
R=I=I1=I2=?
Postupak:
Najprije se izračuna ukupni otpor
Zatim se prema Ohmovom zakonu izračuna ukupna struja

## Slide 7: 1. Primjer paralelnog spoja otpora
Struje po granama također se računaju po Ohmovom zakonu, samo sa pojedinim otporima
Zaključak: Iz ovoga primjera može se vidjeti da u paralelnom spoju dva ista otpora njihov ukupni otpor je pola vrijednosti jednoga, a struja se ravnomjerno dijeli po granama

## Slide 8: 1. Primjer paralelnog spoja otpora
Da li je rezultat točan može se provjeriti 1. Kirchhoffovim zakonom tako zbroj struja mora odgovarati ukupnoj struji

## Slide 9: 2. Primjer paralelnog spoja otpora
Za dva otpornika spojena prema shemi odredite ukupni otpor, ukupnu struje te struje kroz pojedine otpore. R=I=I1=I2=?

## Slide 10: Primjeri za vježbanje
Za paralelni spoj dva otpornika R1=50Ω i R2=100Ω spojena na izvor napona U=10V odredite ukupni otpor, ukupnu struju te struje kroz pojedine otpore.
Za paralelni spoj dva otpornika R1=200Ω i R2=300Ω spojena na izvor napona U=12V odredite ukupni otpor, ukupnu struju te struje kroz pojedine otpore.
Za paralelni spoj dva otpornika R1=20kΩ i R2=60kΩ spojena na izvor napona U=150V odredite ukupni otpor, ukupnu struju te struje kroz pojedine otpore.
R=33,3Ω I=0,3A I1=0,2A I2=0,1A
R=120Ω I=0,1A I1=0,06A I2=0,04A
R=15kΩ I=10mA I1=7,5mA I2=2,5mA