## Slide 1: Serijski spoj otpora

## Slide 2: OPĆENITO
U elektrotehnici se dva otpornika mogu spajati:
    1. Paralelno
    2. Serijski
U slučaju tri i više otpornika oni mogu biti spojeni:
    1. Paralelno
    2. Serijski
    3. Mješovito

## Slide 3: Serijski spoj otpora
Pri serijskom spoju otpora, kroz svaki od otpora teče ista struja, a na njima nastaje pad napona.
U tom slučaju kažemo da vrijedi II. Kirchhoffov zakon: Zbroj svih napona izvora jednak je zbroju svih padova napona.
I
U1
U2

## Slide 4: Serijski spoj otpora
Na svakom otporniku vrijedi Ohmov zakon
Ukupni otpor otpornika u serijskom spoju računa se jednostavnim algebarskim zbrojem

## Slide 5: Značajke serijskog spoja otpora
Kroz sve otpornike teče ista struja
Na većem otporu je veći pad napona, a na manjemu otporu manji pad napona
Prekid na jednom od otpora znači prekid u cijelom strujnom krugu
Ukupni otpor jednak je zbroju svih otpora
Ukupna snaga u strujnom krugu jednaka je zbroju svih snaga na otporima

## Slide 6: 1.Primjer serijskog spoja otpora
Za dva otpornika spojena prema shemi odredite ukupni otpor, ukupnu struje te padove napona na pojedinim otporima.
R=I=U1=U2=?
Postupak:
Najprije se izračuna ukupni otpor
Zatim se prema Ohmovom zakonu izračuna ukupna struja

## Slide 7: 1. Primjer serijskog spoja otpora
Padovi napona također se računaju po Ohmovom zakonu, samo sa pojedinim otporima
Zaključak: Iz ovoga primjera može se vidjeti da u serijskom spoju dva ista otpora njihov ukupni otpor je dvostruka vrijednost jednoga, a napon se ravnomjerno dijeli po otpornicima

## Slide 8: 1. Primjer serijskog spoja otpora
Da li je rezultat točan može se provjeriti II. Kirchhoffovim zakonom tako zbroj padova napona mora odgovarati naponu izvora

## Slide 9: 2. Primjer serijskog spoja otpora
Za dva otpornika spojena prema shemi odredite ukupni otpor, ukupnu struju te padove napona na pojedinim otporima.
R=I=U1=U2=?

## Slide 10: Primjeri za vježbanje
Za serijski spoj dva otpornika R1=50Ω i R2=100Ω spojena na izvor napona U=15V odredite ukupni otpor, ukupnu struju te padove napona na pojedinim otporima.
Za serijski spoj dva otpornika R1=20Ω i R2=30Ω spojena na izvor napona U=10V odredite ukupni otpor, ukupnu struju te padove napona na pojedinim otporima.
Za serijski spoj dva otpornika R1=4kΩ i R2=46kΩ spojena na izvor napona U=100V odredite ukupni otpor, ukupnu struju te padove napona na pojedinim otporima.
R=150Ω I=0,1A U1=5V U2=15V
R=50Ω I=0,2A U1=4V U2=6V
R=50kΩ I=2mA U1=8V U2=92V